## Slide 1: Tratamiento de datos climáticos.
Victor Hugo Patiño Bravo
v.h.patino@cgiar.org

## Slide 2: Dónde?

## Slide 3: Fuentes.

## Slide 4: Qué tengo?…

## Slide 5: IMPORTANTE!!!...
Es necesario contar con un catálogo que muestre por cada estación:
Variables que se registran (unidades).
Fechas iniciales y finales de registros por variable.
Contacto de encargados.

## Slide 6: Cómo seleccionar las estaciones apropiadas?.
Un algoritmo en R tendrá en cuenta la ubicación de los puntos de interés, teniendo en cuenta:
Un radio máximo de 30 km para variables de temperatura, humedad relativa y energía solar. Máximo 5 km para precipitación.
A una diferencia de altura ± 150 metros máximo entre estaciones y puntos de interés.
Que tengan datos en el periodo de interés.

## Slide 7: Estandarización de la información…
Con múltiples fuentes posibles, se parte de un formato de entrada básico desagregando la información por estación y variable.

## Slide 8: Valores de referencia
Variable | TMAX | TMIN | RAIN | ESOL | RHUM
Vmax | 45 | 35 | 40 | 700 | 100
Vmin | 15 | 5 | 0 | 180 | 0
Primer filtro…

## Slide 9: Control de calidad horaria…
Horas duplicadas.
Registros con dif>=30 min duplicados.
Valores referencia según la zona / historia.
Análisis por intervalos horarios.

## Slide 10: Control de calidad diaria…
3 o 4 Desviaciones estándar.
Ayudas gráficas.
Valores referencia según la zona / historia.
Tmax>Tmin.

## Slide 11: Conversión de datos horarios…
Operación por variable.
  Acumulados, máximos, mínimos, promedios.
Rango horario según variable.
Regla del 80% (Validez del dato).

## Slide 12: Control de calidad…

## Slide 13: Unir duplicidad de fuentes de información…
Puede darse el caso de que la misma estación tenga registros a nivel horario y diario.
Para evitar el dilema de cuál de las dos fuentes usar, se contempla una mezcla de estas dos antes del control de calidad diario.

## Slide 14: Llenado de faltantes
Utilizando una librería de R llamada Rmawgen(), la cual hace uso de modelos VAR que permiten mantener la correlación temporal y espacial entre las variables (TMAX, TMIN y RAIN).

## Slide 15: Llenado de faltantes

## Slide 16: Llenado de faltantes
Para RHUM y ESOL, se utilizan un modelo de machine learning, RF.

## Slide 17: Resultados…
Pueden resultar varias estaciones asignadas a un mismo punto de interés. Definir cuál es la más adecuada en un punto dado se determina por un indicador por variable que ha sido construido, teniendo en cuenta la distancia, la altura y la información faltante.

## Slide 18: Resultados…

## Slide 19: Resultados…

## Slide 20: Resultados…

## Slide 21
A dónde queremos llegar?
Poder integrar fuentes de información NO diaria en el análisis (estaciones automáticas).
Tener más seguridad respecto a la construcción del dato diario.
En qué vamos?
Algoritmos en R que facilitan el análisis, desde estandarización de fuentes* hasta la salida de series usables.
Existen manuales de uso disponibles para la manipulación de estos algoritmos.
A seguir:
Involucrar otras fuentes de tipo satelital, ante la ausencia de información en tierra (estaciones).
Agilizar el procesamiento (peso de la información).
Visualización.

## Slide 22: Enlaces de interés…
Software R y Rstudio
  https://cran.r-project.org/
  https://www.rstudio.com/
Scripts y manuales de metodología.
  https://github.com/victor1130/Scripts_Clima
Ecuación para convertir brillo a energía solar.
  ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/x0490s/x0490s01.pdf
Metodología RMAWGEN
  http://presentations.copernicus.org/EGU2012-14026_presentation.pdf

## Slide 23: Enlaces de interés…
Datos libres de clima.
  https://data.noaa.gov/dataset/global-surface-summary-of-the-day-gsod
  https://www.car.gov.co/index.php?idcategoria=10571
  http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion
  http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/
Datos espaciales libres
  http://www.diva-gis.org/Data